Megállapodás

Amely létrejött egyrészről: ………………………………………………………………………. szám alatti ingatlantulajdonos

és Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., képviseletében eljár: Balogh Csaba polgármester) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1./ Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonát képező Göd, ……………………………………… számú ingatlana előtti járdaszakaszát jelen megállapodás aláírásától számított legkésőbb 3 hónapon belül saját költségén és felelőssége mellett megépíti az alábbi műszaki előírásoknak megfelelően:

Burkolat típusa:

- térkő

Műszaki előírások:

a) Gyalogos forgalom alá:

- tükör kiemelés 15 cm vastagságban,

- 10 cm vastag homokos kavics, vagy zúzottkő alap készítése tömörítéssel,

- 4 cm vastag kétszer rostált ágyazó réteg

- 6 cm vastagságú szürke térkő burkolat készítése, kvarchomok kiöntéssel, a burkolat felületének egyengetése vibrálással,

- 5x20x100 -as kerti szegély beépítése C12-24 FN szegély támasztó betonba

- a kitermelt föld elterítése, vagy elszállítása.

Az építés során az alábbi műszaki követelményeket kell betartani:

- a járda oldalesésének 1,5 -2,5%-osnak kell lennie a közút felé

- amennyiben az utcán ki van építve a vízelvezető árok, illetve csapadékvíz csatorna, akkor az épület lefolyócsatornáját a járdaszint alatt lehet bekötni a csapadékvíz-elvezető rendszerbe.

- amennyiben az utcán csak szikkasztó árok van, abba tilos az épület lefolyó csatornáját bekötni,

- a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lennie,

- a járda nyomvonalában lépcső, bukkanó, csapadékvíz megvezető, vápa, stb. nem lehet,

- az utcában kialakult járda szintekhez kell igazítani az elkészítendő járdát, követve a közút hosszesését,

- a járda építése után a járdapadkát 3 %-os oldaleséssel kell kialakítani,

- a járda szélességét a szomszédos járdák szélességéhez kell igazítani.

Járdaépítésnek minősül az ingatlan előtti, szilárd burkolattal nem rendelkező járdaszakasz szilárd burkolattal (beton, térkő) történő ellátása.

2./Ingatlantulajdonos kötelezettséget vállal arra is, hogy a járdaépítés során a Helyi Építési Szabályzat és az OTÉK (253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet)  előírásait, valamint a balesetvédelmi és munkavédelmi szabályokat betartja, az általa megépített járdaszakaszt jelen megállapodással az Önkormányzat Beruházási Osztályának műszaki átvételét követő nappal térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába  és használatába adja.

3./ Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a járdaszakasz jelen megállapodásban rögzített, valamint Göd Város Önkormányzatának a magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. ( V. 27. ) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő megépítése esetén a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint az Ingatlantulajdonos által a járdaépítésre fordított anyagköltségét vagy annak  egy részét kiegyenlíti az alábbiak szerint:

| Térkőburkolattal ellátott járda esetén | Az anyagköltség 70 %-át, de legfeljebb m2-enként 7.300 Ft-ot. |
| --- | --- |

Az anyagköltség megtérítésére akkor kerülhet sor, ha Ingatlantulajdonos a járdaépítés anyagköltségét a nevére szóló számlával igazolja és a járdának a műszaki leírásnak, szakmai előírásoknak és a Helyi Építési Szabályzatnak és OTÉK-nak megfelelő minőségben történő megépítését az Önkormányzat Beruházási Osztálya teljesítésigazolás kiállításával igazolja. Ingatlantulajdonos kijelenti, hogy jelen megállapodás 2. és 3. pontjában rögzített jogszabályi előírásokat megismerte és azokat betartja.

4./Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy jelen megállapodás aláírása egyben a fenti számú rendelet szerinti igénybejelentésnek is minősül. Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodásban rögzített járdaszakaszt 3 hónapon belül nem építi meg, úgy jelen megállapodás hatályát veszíti. Ez esetben a járdaépítés költségeinek megtérítését új megállapodás megkötésével igényelheti abban az esetben, ha az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Szerződő felek jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

| Göd, 2021. ……………………………….. |  |
| --- | --- |
| ………………………………………… Ingatlantulajdonos | Balogh Csaba polgármester Göd Város Önkormányzata képviseletében |